Работа с м/с памяти в корпусах TSOP_хх и подключаемых через                                  разъём EzoFlash:

При прошивке м/с памяти 28,29,39,49 серий в корпусах PLCC-32, TSOP-32, TSOP-40, TSOP-44, TSOP-48, TSOP-56  джемпера J2,J4/5 на основной плате выставляем согласно прилагаемой таблицы «chip_test32».

Положение джемперов J1,J3,J7, а также DIP-SW-12 никакой роли не играют.

Работа с м/с памяти с HUB/LPC 3v3-3v6:

При работе с HUB/LPC 3v3-3v6 «VppHUB On/Off» должен быть включен для 82802, АТ49ххх, М50хх.

Для работы с другими сериями – джемпер должен быть выключен.

Прошивка м/с памяти 25 и 45 серий, Flash SPI:

Работая с Flash SPI 25 серии джемпер J2 выставляем в одно из положений «3v3», «3v0», «2v7», м/с вставляем напрямую (ДИП-корпус), или через переходник SOIC-8<>DIP-8 в слот 25Схх на основной плате или в аналогичный на модуле.

При прошивке с Flash SPI 45 серии джемпер J2 выставляем в положение «3v0», м/с вставляем напрямую (ДИП-корпус), или через переходник SOIC-8<>DIP-8 в слот 25Схх на основной плате или в аналогичный на модуле. ИД может имеет значении 0000, не обращать внимание, работать в штатном режиме.

Прошивка м/с памяти 25,26 серий Flash SPI 1v65—1v95:

М/с памяти вставляем в слот SPI Flash 25Cxx модуле.

Джемпер J2 в положении «3v0».

Прошивка контроллеров PIC и AVR:

При прошивке PIC-контроллеров, выбираем нужный со списка, вставляем в слоты 8,14,18,28,40 пин на модуле.

Внимание: микроконтроллеры с количеством пинов 8,14,18 вставляем в 18-пиновый слот так что бы 1 пин контроллера попадал на 1 пин слота.

При необходимости прошить AVR-контроллер, выбираем нужный со списка, вставляем в определенный слот  на модуле, загружаем в буфер дампы в такой последовательности:

первый - .hex, второй - .eep, далее производим стирание чипа, записываем загруженные данные. Нажатие на клавишу «Read CFG all »  производим считывание фьюзов, корректируем по необходимости, далее нажатием на «Setting CFG all» производим запись изменённых фьюзов.

Прошивка 25 и 93 серий:

При работе с 25 серией м/с памяти возможно переключение 7 пина в режимы «PRE» или «Hold».

Прошивая м/с памяти 93 серии возможен выбор режима, путём переключения  «8bit» или «16bit» джемпером J2 на основной плате или аналогичным на модуле.

Прошивка м/с памяти, которых нет в выборе   программатора:                                                                            1.W49F002UP12B, EN29F002ANT- вставляем в разъем PLCC32,  но не HUB/LPC !!!, в софте выбираем AT49F002 или 29F002NT для последней.

2. W39V040BPZ - W39V040FA - нет BPZ, при выборе FA, прошивается без проблем) слот FWH_LPC

3. SST39VF040 - шьем как SST39LF040 ( в самом низу выбора IC в софте ) . 
джемпер J7 в верхнее положение Р1-А18 (джемпер с левой стороны от DIP-SW-12.), J2 в положение 3v3, слот PLCC-32 .

4. Микросхемы памяти которых нет в списке, но поддерживаются программатором:                                                                                                                                               3132(smd)Volvo - как 24С01, слот 24Схх
KKZ-06 – читать и писать как 24С01, слот 24Схх 
D6253 – читать и писать как 24С01, слот 24Схх 
D6254 – читать и писать как 24С02, слот 24Схх 
6006L - читать и писать как 9306
7002MN - читать и писать как 9306 
GRN-001- читать и писать как 93C46
GRN-002- читать и писать как 93C46
GRO-001- читать и писать как 93C46
KKZ-001- читать и писать как 93C46 
D2915 - читать и писать как 93C46
9308 - читать и писать как 93C46

P8911 - читать и писать как 93C06

GRS-003  - читать и писать как 24C02

GRX-003  - читать и писать как 24C02

GRN-004  - читать и писать как 24C04

GRN-008  - читать и писать как 24C04

GRX-006  - читать и писать как 24C04

GRX-007  - читать и писать как 24C04

CAT33C101 - читать и писать как 93C46

CAT35C102 - читать и писать как 93C56

ER5911 -  читать и писать как XL93C46

SDA 2516 - читать и писать как  24C01

SDA 2526 - читать и писать как  24C02

SDA 2536 - читать и писать как 24C04

SDA 2546 - читать и писать как   24C08